## Slide 1
CAPSTONE DESIGN · WEEKLY
Wi-Fi Heatmap Simulator
구현 이야기 — 전파 시뮬레이션(FDTD)과 공유기 자리 추천(DPM+FDTD)을 어떻게 만들었나
호수에 돌을 던지면 물결이 퍼지듯, 컴퓨터 안에서 전파를 한 칸씩 실제로 퍼뜨려 계산하고 — 그 결과로 최적의 공유기 위치를 자동으로 찾습니다.
[ 팀명 ] · [ 발표자 ] · [ N주차 ] · [ 과목명 ]

## Slide 2
한눈에 보기
이 프로그램은 이렇게 동작합니다
도면을 올리면 → 와이파이 쓸 공간을 고르고 → 공유기 자리를 자동 추천 → 전파 지도(히트맵)로 확인. 그 안에서 두 계산 엔진이 협력합니다.
1
공간 그리기
도면 업로드 → 실제 크기 맞추기
→ 벽 그리기 → 쓸 공간 선택
2
빠른 추정
후보 위치들을 빠른 모델(DPM)로
채점 — 최소 공유기로 최대 커버
3
정밀 검증
추천 자리를 전파 시뮬(FDTD)로
실제 검증 — 부족하면 옮겨 재검증
4
결과 확인
전파 지도 자동 생성 +
고른 공간 기준 품질 측정
DPM — 빠른 추정 엔진
전파가 ‘가장 잘 통하는 길’만 빠르게 계산. 1초에 수많은 후보를 평가해 좋은 자리를 추려냄. (지배경로 모델, Dominant Path Model)
FDTD — 정밀 검증 엔진
전파를 물결처럼 실제로 퍼뜨려 계산. 느리지만 정확 — 추려진 자리가 진짜 맞는지 최종 확인. (전자기파 수치 시뮬레이션)
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
02

## Slide 3
PART 1 · FDTD
FDTD, 쉽게 말하면 — 물결을 한 칸씩 퍼뜨리기
1
공간을 바둑판처럼 나눈다
방을 아주 작은 사각형 칸으로 분할 (격자, grid)
2
각 칸에 전파 세기를 저장
칸마다 전기장·자기장 값을 기록
3
옆 칸으로 조금씩 전달
아주 짧은 시간마다 이웃 칸으로 값을 넘기며 갱신 (시간 전진)
4
수천 번 반복
물결이 퍼지듯 전파가 방 전체로 번지는 모습이 재현됨
호수에 돌을 던진 것처럼
한 칸의 값이 매 순간 이웃 칸으로 전달 → 잔물결처럼 전파가 번져 나감
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
03

## Slide 4
PART 1 · FDTD
안정적인 시뮬레이션을 위한 3가지 장치
1
톱니바퀴처럼 엇갈린 배치
Yee 격자
전기장과 자기장을 반 칸씩 어긋난 위치에 배치. 톱니바퀴가 맞물리듯 두 장이 교차하며 갱신되어, 계산이 안정적이고 정확함.
2
안전한 시간 간격
CFL 조건
시간 간격이 너무 크면 물결이 칸을 건너뛰어 계산이 발산. 안정 한계의 0.90배로 제한해 폭주를 방지.
Δt = 0.90 · Δx / (c·√2)
3
경계의 메아리 차단
PML 흡수층
경계에서 반사된 물결은 가짜 간섭의 원인. 가장자리에 ‘흡수 스펀지’ 층을 둬 무한히 열린 공간처럼 처리.
+ 벽을 숫자로 새긴다
각 칸에 재질의 전기적 성질(유전율 εr, 전도율 σ)을 기록 → 콘크리트·유리·석고보드의 서로 다른 차폐·투과 특성이 별도 보정 없이 자연히 반영.
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
04

## Slide 5
PART 1 · 실측
직접 돌려본 결과 — 그림자와 회절이 보인다
실제 검증 엔진(FdtdWaveSimulator) 실시간 파동 시각화 · 도식이 아닌 계산 결과
밝은 곳 = 강한 신호
공유기(소스)에서 가까울수록 전파가 강합니다.
벽 뒤 어두운 ‘그림자’
콘크리트 벽이 전파를 막아 뒤쪽이 약해집니다.
문틈으로 돌아 들어감 (회절)
벽이 끊긴 틈으로 전파가 휘어 들어갑니다.
칸막이 뒤 약해진 신호
석고보드는 약하게 막아 조금만 줄어듭니다.
→ 거리 공식으로 ‘추정’한 게 아니라 물결을 실제로 퍼뜨려 얻은 결과라, 그림자·회절이 저절로 나타납니다.
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
05

## Slide 6
PART 1 · 실측
성능 — 노트북에서 방 하나를 1~2초에
아래 수치는 추정이 아니라 검증 엔진(FdtdWaveSimulator)을 직접 돌려 측정한 값입니다 (2.4GHz, 8m×6m 방, 격자 한 칸 약 1.5cm, 멀티스레드 CPU 7스레드).
≈2.8초
방 하나 정밀 시뮬 1회
232,171
계산한 칸 수 (551×421)
4,000
시간 스텝
≈3.3억
초당 칸 갱신 수
측정값 요약
항목 | 값 | 비고
격자 | 551×421 | ≈23만 칸
1회 검증 | ≈2.8초 | 4000스텝
주파수↑ → 파장↓ → 칸이 더 촘촘해야 함 → 계산량↑
그래서 설계가 중요하다
정밀하지만 1~2초가 드는 FDTD를 모든 후보 위치마다 돌리면 너무 느립니다. 그래서 빠른 추정(DPM)으로 좋은 자리를 먼저 추리고, FDTD는 최종 검증에만 씁니다.
→ 다음 파트: 두 엔진의 협업
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
06

## Slide 7
PART 2 · 자동 추천
공유기 자리 추천 — 전체 흐름
목표: 사용자가 고른 공간에서, 신호가 충분한 영역을 ‘가장 적은 공유기’로 최대한 덮는 자리 찾기. (목표 세기 −65dBm)
1
쓸 공간 고르기
벽으로 둘러싼 방을
클릭해 영역 지정
2
후보 자리 만들기
그 영역 안에만
후보·측정점 배치
3
빠른 추정으로 선별
DPM으로 ‘새로 덮는
곳’이 가장 많은 자리 선택
4
정밀 검증 + 보정
FDTD로 재확인,
부족하면 옮겨 재검증
5
적용 → 전파 지도
추천 자리에 공유기 놓고
히트맵 즉시 생성
③ 빠른 추정 = DPM
④ 정밀 검증 = FDTD
이 두 단계(③④)가 어떻게 맞물리는지가 핵심입니다 — 다음 두 장에서 설명합니다.
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
07

## Slide 8
PART 2 · 빠른 추정
DPM — ‘가장 잘 통하는 길’만 빠르게
왜 빠른 추정이 필요할까?
FDTD는 정확하지만 방 하나에 1~2초. 후보 자리가 수백 곳이면 다 돌리기엔 너무 오래 걸립니다.
DPM의 핵심 아이디어
물이 벽을 못 뚫으면 문으로 돌아 흐르듯, 전파도 ‘가장 잘 통하는 길’을 따라간다고 보고 — 그 한 경로의 손실만 빠르게 계산합니다. (지배경로 모델)
→ 1초에 수많은 후보를 평가 → 좋은 자리만 빠르게 추려냄
직선이 아니라 ‘돌아가는 길’
공유기
측정 지점
● 우세 경로(문으로 우회) ┄ 직선(벽에 막힘)
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
08

## Slide 9
PART 2 · 핵심
두 엔진의 협업 — 빠르게 찾고, 정밀하게 확인
초안은 빠르게(DPM), 최종 확인은 정밀하게(FDTD). 건축에서 스케치로 빠르게 잡고 구조해석으로 검증하는 것과 같습니다.
STEP A · 빠른 추정 (DPM)
수백 개 후보 자리를 1초 안에 채점
‘새로 덮이는 측정점’이 가장 많은 자리를 하나씩 선택 (그리디)
여러 대를 놓을 땐 서로 너무 붙지 않게 분산
추천 자리
STEP B · 정밀 검증 (FDTD)
추천된 자리에 공유기를 놓고 실제 파동 시뮬 실행
진짜로 신호가 충분히 닿는지, 고르게 퍼지는지 측정
DPM 추정이 놓친 그림자·회절을 여기서 잡아냄
부족하면? 되먹임 보정
검증에서 커버가 부족하면 → 신호 약한 곳 방향으로 공유기를 옮기고 → B를 다시 검증 (최대 3회). 이렇게 빠름(DPM)으로 좁히고 정확함(FDTD)으로 마무리해, 속도와 정확도를 모두 얻습니다.
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
09

## Slide 10
PART 3 · UI/UX
비전문가도 따라오는 단계 안내
‘무엇을 먼저 해야 하나’를 프로그램이 한 번에 하나씩 안내합니다.
1
도면 업로드
평면도 이미지 열기
2
크기 맞추기
실제 거리로 보정
3
벽 그리기 완료
버튼 클릭
4
공유기 선택
통신사 프리셋
5
자리 추천
공간 고르고 실행
6
자동 전파지도
적용 즉시 생성
기존 흐름의 문제
공유기를 처음부터 사용자가 수동 배치
어디에 와이파이가 필요한지 모른 채 결과 표시
다음에 뭘 해야 할지 알기 어려움
개선된 흐름
자동 추천이 수동 배치를 대체 (수정은 사후에만)
‘쓸 공간’을 먼저 고르고 그 영역만 측정
버튼·안내로 다음 단계를 명확히 제시
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
10

## Slide 11
SUMMARY
정리 — 무엇을 어떻게 만들었나
FDTD 구현
공간을 칸으로 나눠 전파를 물결처럼 한 칸씩 퍼뜨려 계산. 그림자·회절까지 자연 재현
실측 검증
검증 엔진을 직접 돌려 실제 전파장 이미지 확보 + 성능 측정 (방 하나 ≈2.8초, 초당 약 3.3억 칸)
DPM ↔ FDTD
빠른 추정으로 자리를 찾고, 정밀 시뮬로 검증·보정 — 속도와 정확도를 모두 확보
다음 단계
메인 화면에서 사용 공간을 직접 편집 (추천 때 쓴 영역 선택 재사용)
FDTD 검증 단계 속도 최적화 · 여러 주파수 동시 평가
Wi-Fi Heatmap Simulator · 캡스톤 디자인
11