## Slide 1
Wi-Fi 전파 시뮬레이터
관련 연구 비교와 발전 방향
지도교수: 박동규 교수

## Slide 2
도면 위에서 Wi-Fi 신호를 미리 예측하는
시뮬레이터를 만들고 있습니다.
이번 발표:
기존 연구/도구 비교 → 차별점 → 발전 방향

## Slide 3
배경지식 — 전파 예측의 3가지 접근법
경험적 모델
Empirical Model
측정 데이터에서 패턴을 뽑아 만든 계산식
장점: 빠름 (0.5초 이내)
단점: 반사/회절 부정확
레이트레이싱
Ray Tracing
빛처럼 직선 경로를 추적하여 반사/투과 계산
장점: 반사 잘 모델링
단점: 회절 처리 어려움
FDTD
Finite-Difference Time-Domain
격자 위에서 전파의 물리 시뮬레이션
장점: 가장 정확 (반사+회절)
단점: 계산 시간 김 (수초~수분)
빠르고 부정확 <──────────────────────────────────────────> 느리고 정확

## Slide 4
관련 연구와 기존 도구 분류
학술 연구
• Gorce et al. — 2D FDTD로 실내 WLAN 시뮬레이션
• Hybrid RT+FDTD (IEEE) — 넓은 영역은 RT, 복잡한 부분만 FDTD
• Fuschini et al. (2015) — 레이트레이싱 기법 종합 리뷰
기존 도구 분류
[상용 고가]
Ekahau AI Pro — $8,000+/년, AI/ML 기반
Wireless InSite — 3D RT+FDTD, 견적 기반
[중가 플래닝]
NetSpot Pro — $149~499, 경험적 모델
[무료/오픈소스]
WiFi Solver — 2D FDTD, WebGPU, 2.4GHz만
MEEP — 범용 FDTD, 스크립트 전용

## Slide 5
기존 접근의 장단점 비교
"각각 장단점이 있는데, 이걸 합치면 어떨까?"
접근법 | 대표 도구 | 장점 | 단점
경험적/AI | Ekahau, NetSpot | 빠름, 쓰기 쉬움 | 물리적 근거 부족 복잡한 환경에서 부정확
레이트레이싱 | Wireless InSite | 반사 잘 모델링, 3D | 회절 한계, 매우 고가
FDTD | WiFi Solver, MEEP | 물리적으로 가장 정확 | 느림, GUI 없거나 제한
하이브리드 (경험적+FDTD) | 본 프로젝트 | 빠름+정확, 둘 다 | 2D 한정, 검증 필요
이 아이디어를 적용한 것이 본 프로젝트

## Slide 6
차별점 한눈에 — 비교 매트릭스
각 항목은 공식 사이트/문서에서 확인한 사실 기반
기능 | 본 프로젝트 | Ekahau AI Pro | NetSpot Pro | WiFi Solver | MEEP
물리 기반 FDTD | O | X (AI/ML) | X (경험적) | O | O (범용)
빠른 경험적 모델 | O | O (AI) | O | X | X
두 모델 동시 제공 (하이브리드) | O | X | X | X | X
Wi-Fi 전용 GUI | O | O | O | O (웹) | X
벽 재질 모델 (ITU-R P.2040) | O | O (밴드별) | O (프리셋) | 기본만 | X (수동)
멀티밴드 (2.4/5/6 GHz) | O | O | O | X (2.4만) | 수동
무료 | O | X ($8,000+) | X ($149~) | O | O
하이브리드 이중 엔진 — 경험적 모델과 FDTD를 하나의 도구에서 동시 제공하는 것은 기존 도구에 없는 조합

## Slide 7
차별점 상세 — 하이브리드 이중 엔진
기존 도구의 한계
경험적 모델 OR FDTD — 둘 중 하나만 선택
• Ekahau/NetSpot → 빠르지만 물리 시뮬레이션 없음
• WiFi Solver/MEEP → 정확하지만 빠른 피드백 없음
본 프로젝트: 둘 다
빠른 피드백(Legacy) + 정밀 검증(FDTD)
"네비가 대략적인 경로를 잡아주고,
실시간 교통정보로 최적 경로를 확인"
STEP 1: Legacy 모델
즉시 히트맵 확인 → AP 위치 대략 결정
STEP 2: FDTD
정밀 시뮬레이션 (수초~수분) → 회절/반사 패턴 검증
STEP 3: 결과 비교
두 모델 결과를 나란히 비교 → 최적 배치 확정
→
→

## Slide 8
향후 발전 방향
단기
• 기본 동작하는 시뮬레이터 1개 완성
중기
• 실측 데이터 비교 검증 (MAE/RMSE로 정확도 수치화)
• AI 보조 예측 (빠른 모델 속도 + FDTD 정확도)
장기
• AP위치 추천 기능
• 성능 개선(GPU or 병렬처리)
• 여러 AP 자동 배치

## Slide 9
결론 — 내가 만들고 싶은 최종 시스템
"누구나 도면만 올리면 Wi-Fi 커버리지를 정확하게 예측할 수 있는 도구"
1. 도면 업로드
AI가 벽을 자동 인식
2. 빠른 모델
즉시 커버리지 확인
3. FDTD 정밀
필요한 영역만 GPU로 수초 내 완료
4. 자동 보정
실측 데이터와 비교·보정
→
→
→

## Slide 10
요약
1. 기존 도구들은 빠르거나 정확하거나 둘 중 하나  목표는 둘 다
2. 하이브리드 이중 엔진은 기존 도구에 없는 고유한 접근
3. 실측 검증 → AI 보조 → GPU 가속으로 발전하여 누구나 쓸 수 있는 도구로
감사합니다

## Slide 11
참고 문헌
[학술 논문]
[1] Gorce et al. — "FDTD based efficient 2D simulations of Indoor propagation"
[2] Hybrid RT+FDTD — IEEE 855493
[3] Full 3D-FDTD at 2.45GHz — ResearchGate 311217532
[4] Fuschini et al. (2015) — "Ray tracing propagation modeling" (Radio Science)
[5] RT vs FDTD 비교 — IEEE 683705
[6] ML-based Path Loss Modeling — arXiv 2405.10006
[ITU-R 표준]
P.2040-3 (2023): 건축 재료의 전파 영향
P.1238-9 (2017): 실내 전파 예측
P.526: Knife-Edge 회절
[도구 (공식 출처)]
• Ekahau AI Pro — ekahau.com, $7,990+/년
• NetSpot Pro — netspotapp.com, $149~499
• Wireless InSite — remcom.com, 3D RT+FDTD
• WiFi Solver — wifi-solver.com, 2D FDTD
• MEEP — meep.readthedocs.io, GPL

## Slide 12
Q&A
질문 있으시면 말씀해 주세요
Q: FDTD 계산 시간은?
도면 크기/해상도에 따라 수초~수분
Q: 실측과 비교했나요?
향후 과제, 현재는 FDTD 물리 모델 + ITU-R 표준 재질
Q: 상용 도구와 차이는?
FDTD 원리는 동일, 차별점은 하이브리드 접근 방식
Q: 왜 직접 만드나요?
빠른 모델+정밀 모델을 무료로 동시 제공하는 도구가 없음